# Text boxes

#### Паспорт

Адаптер абонентских  телефонных линий    АТЛ-4У-М

##### Санкт- Петербург

##### --2012 –

Адаптер телефонных линий  «АТЛ-4У-М»

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер телефонных линий АТЛ-4У-М предназначен для подключения  до четырех аналоговых абонентских телефонных линий к линейным стереовходам двух звуковых плат, установленных в компьютер, для ввода и записи звука с линий.  Адаптер  обеспечивает:

- работу с аналоговыми телефонными линиями, в том числе стандартными городскими (без устройств ВЧ уплотнения и спаривания номеров!), а также внутренними аналоговыми линиями (портами) большинства существующих мини-АТС. Для корректной работы адаптера постоянное напряжение в линии при опущенной  трубке должно составлять от 23В до 60В, а при поднятой трубке - от 6 до 15В.

- передачу на входы звуковых плат сигналов  исходящего импульсного и тонового набора номера местных телефонных аппаратов для  обеспечения поддержки функции АОН исходящих звонков при работе совместно с программой  «AudioSP».

- согласование динамического диапазона  уровней сигналов  телефонной сети с  рабочим динамическим  диапазоном  стандартных звуковых плат  типа Sound Blaster .

- ограничение амплитуды сигналов, поступающих на вход звуковой платы до 1В

- гальваническую развязку  телефонной линии с  компьютером  для предотвращения возникновения  помех (от замкнутых контуров тока  50Гц)  и защиты компьютера от высоких потенциалов  и бросков  напряжений  в телефонной линии

- варисторную защиту адаптера по входам телефонных линий от наведенных импульсных напряжений на кабели от атмосферных грозовых разрядов, а также техногенных  источников импульсного электромагнитного поля

- автоматическое электронное отключение звуковых трактов  при отсутствии связи (когда телефонная трубка опущена)  для исключения проникновения помех линии на входы звуковой платы

- автоматическое электронное включение звуковых трактов  при наличии  связи (гудок вызова, или когда телефонная трубка поднята )

- частотную фильтрацию входных сигналов для  отсечения  низкочастотных и высокочастотных  помех  (фон сети переменного тока, сигналы радиостанций и т.д.)

- незаметность для абонентов телефонных аппаратов факта подключения  устройства  к телефонной линии  благодаря  высокому входному сопротивлению адаптера

- параллельное подключение к телефонной линии - не требует разрыва тел. проводов

- отсутствие питания от сети 220В или аккумуляторов благодаря микропотреблению от телефонной  сети

## 2.  технические Характеристики

  - Максимальное количество одновременно подключаемых  аналоговых телефонных   линий……………………...…….………..….………….…4

  - Количество подключаемых  звуковых карт (линейных входов)...…….2

  - Коэффициент  передачи звуковых трактов …………………………..-15 дб

  - Напряжение ограничения  амплитуды импульсных сигналов , поступающих на Sound Blaster , не более ….………………………….1В

  - Пороговое напряжение линии, при котором  происходит  отключение/ включение звуковых  трактов……………………………………20(+/- 3) В

  - Максимальный ток потребления от линии  при отсутствии связи (когда трубка абонентского аппарата  опущена ), ………………………0,4 мА;

4

3

2

4.2.2. Относительная влажность воздуха…………………………………до 50 %;

4.3. Предельные условия (транспортирование):

4.3.1. Температура окружающей среды………………………… от -500 до 500 С;

4.3.2. Относительная влажность воздуха….…………………………..…до 90 %;

## 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Адаптер телефонных линий «АТЛ-4У-М» | 1 |
| Кабель к звуковым картам «DB9F- 2x Jack 3.5» 1,5м. | 1 |
| Шнур телефонный «RJ11-RJ11» 2м. | 4 |
| Двойник –разветвитель RJ11: вилка – 2 розетки | 4 |
| Паспорт | 1 |

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

| Дата , № письма | Характер неисправности | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

7.   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Адаптер АТЛ-4У-М, заводской номер _____________________ соответствует техническим условиям и признается годным к эксплуатации.

Дата выпуска «____» _______________        г. _______________________

штамп (подпись) ОТК

Дата продажи «___» ________________       г.________________________

штамп (подпись) продавца

8.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Фирма-изготовитель обеспечивает гарантийный ремонт адаптера в течение одного года со дня продажи при условии отсутствия внешних механических повреждений изделия, а также при соблюдении потребителем условий и правил хранения и эксплуатации данного изделия согласно настоящему документу.

8.2. По окончании гарантийного срока фирма-изготовитель данного изделия обеспечивает техническое обслуживание на платных условиях .

9.  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Санкт-Петербург

E-mail: sales@audiospy.ru

Web:  www.digitals.ru

  - Максимальный ток потребления от линии  при наличии  связи  (когда трубка абонентского аппарата  поднята )………………………..…0,8 мА;

  - Диапазон рабочих  частот по уровню –3дБ…….……………..250-18000 Гц

  - Сопротивление нагрузки (вход Line-In звуковой платы )…………10кОм

  - Модуль полного входного электрического сопротивления адаптера на частоте 1кГц при поднятой трубке телефона, не менее......................20кОм

  - Коэффициент нелинейных искажений, не более  …………………....1%;

  - Габаритные размеры (ш,в,г), не более, …………………..80 х 36 х 155 мм;

  - Масса, не более, ………………………………………….………..…...500 г;

## 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

рис.1  Внешний вид устройства и цоколевка разъемов

## 4. УказаниЯ по Условиям  эксплуатации

4.1. Рабочие условия:

    - Температура окружающей среды……..…………..……..…от 50 до 400 С;

    - Относительная влажность воздуха………………………………до 80 %;

4.2.  Условия хранения:

4.2.1. Температура окружающей среды…………………………… от 10 до 400 С;